附件2

无绳吸尘器商品比较试验结果评分标准

（1）光滑硬地板除尘能力

5星：光滑硬地板除尘能力≥94%

4星：90%≤光滑硬地板除尘能力＜94%

3星：85%≤光滑硬地板除尘能力＜90%

2星：光滑硬地板除尘能力＜85%

（2）运行时间

5星：运行时间＞30 min

4星：20 min＜运行时间≤30 min

3星：10 min＜运行时间≤20 min

2星：运行时间≤10 min

（3）吸入功率

5星：吸入功率≥100W

4星：65W≤吸入功率＜100W

3星：20W≤吸入功率＜65W

2星：吸入功率＜20W

（4）吸力损耗

5星：吸力损耗≤10%

4星：10%＜吸力损耗≤30%

3星：30%＜吸力损耗≤60%

2星：吸力损耗＞60%

（5）噪声

5星：噪声≤79分贝

4星：79分贝＜噪声≤81分贝

3星：81分贝＜噪声≤83分贝

2星：噪声＞83分贝

（6）过滤效率

5星：过滤效率≥99.99%

4星：99.0%≤过滤效率＜99.99%

3星：85.0%≤过滤效率＜99.0%

2星：过滤效率＜85.0 %